Předběžné vyhodnocení zonálního vzorkování na lokalitě Brzkov (24.-25.9.2003)

Dne 24. a 25.9. 2003 proběhlo na hlavní jámě bývalého uranového dolu Brzkov u Polné vzorkování důlních vod. Vzorkování byli přítomni a podíleli se na něm zástupci společností SEPARA-EKO spol. s r.o., o.z. GEAM Dolní Rožínka, MND a.s. Hodonín, dále pak pan Jaromil Krajča. Cílem celé akce bylo zjistit vertikální rozložení hodnot pH, Eh a koncentrací hlavních zájmových složek, zejména s ohledem na předpokládanou existenci rozhraní koncentrovaných důlních vod a infiltračních vod.

| číslo vzorku | hloubka [m] | pH | Eh | T [°C] | Ca | Fe | HCO3- | K | Mg | Mn | Na | NL | RL | Ra226* | U | NO3- | SO4-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 7,18 | 51,8 | 14 | 13,7 | <0,06 | 130 | 6,21 | 10,6 | 0,11 | 14,8 | 6 | 130 | 130 | <0,01 | <2 | <10 |
| 2 | -5 | 7,60 | 108 | 12,8 | 17,9 | 0,09 | 130 | 9,45 | 10,6 | 0,09 | 22,2 | 60 | 130 | 100 | <0,01 | <2 | <10 |
| 3 | -10 | 7,76 | 112,2 | 13,1 | 14,5 | <0,06 | 120 | 8,39 | 10,7 | 0,09 | 19,6 | 88 | 140 | 160 | <0,01 | <2 | <10 |
| 4 | -15 | 7,80 | 121,1 | 16,2 | 14,2 | <0,06 | 120 | 8,18 | 10,5 | 0,08 | 19,4 | 22 | 140 | 320 | <0,01 | <2 | <10 |
| 5 | -20 | 8,02 | 45 | 15,4 | 14,9 | <0,06 | 120 | 8,5 | 11,1 | 0,08 | 20 | 26 | 130 | 140 | <0,01 | <2 | <10 |
| 6 | -25 | 7,03 | -81,4 | 15,5 | 43,2 | 0,09 | 290 | 7,74 | 21,3 | 0,29 | 23 | 42 | 290 | 2090 | <0,01 | <2 | <10 |
| 7 | -27 | 7,01 | -106 | 15,4 | 31 | 0,13 | 290 | 8 | 20,9 | 0,28 | 23,2 | 42 | 290 | 2370 | <0,01 | <2 | <10 |
| 8 | -29 | 7,13 | -102,1 | 15,5 | 31,3 | 0,19 | 290 | 8,29 | 21,9 | 0,28 | 24,1 | 48 | 290 | 2240 | <0,01 | <2 | <10 |
| 9 | -31 | 7,09 | -114,9 | 14,5 | 42,2 | <0,06 | 290 | 8,52 | 21,8 | 0,3 | 23,5 | 120 | 300 | 2150 | 0,088 | <2 | <10 |
| 10 | -33 | 7,13 | -112,6 | 14,5 | 43 | <0,06 | 320 | 6,28 | 22,3 | 0,31 | 19,5 | 84 | 320 | 1890 | 0,076 | <2 | <10 |
| 11 | -35 | 7,09 | -124,3 | 14,8 | 44,2 | <0,06 | 290 | 7,68 | 21,6 | 0,31 | 23,5 | 200 | 300 | 1980 | 0,095 | <2 | <10 |
| 12 | -40 | 7,19 | -120,4 | 16,4 | 37,6 | 0,09 | 320 | 7,29 | 21,3 | 0,31 | 23 | 186 | 320 | 2020 | 0,086 | <2 | <10 |
| 13 | -50 | 7,02 | -111 | 16,5 | 33,3 | 0,06 | 320 | 9,51 | 21,9 | 0,3 | 28,4 | 128 | 330 | 2180 | 0,061 | <2 | <10 |
| 14 | -100 | 7,02 | -110,3 | 15,4 | 38,7 | 0,06 | 320 | 7,76 | 22 | 0,31 | 24 | 82 | 330 | 2350 | 0,049 | <2 | <10 |
| 15 | -150 | 7,00 | -107,3 | 14,6 | 45 | 0,07 | 320 | 7,73 | 22,4 | 0,3 | 23 | 74 | 340 | 2370 | 0,042 | <2 | <10 |
| 16 | -200 | 7,09 | -103,4 | 15,2 | 38,1 | 0,15 | 320 | 8,13 | 21,9 | 0,31 | 23,3 | 94 | 330 | 2470 | 0,042 | <2 | <10 |
| 17 | -250 | 7,13 | -101,3 | 12,7 | 54,5 | 0,08 | 320 | 8,19 | 23 | 0,29 | 24,6 | 66 | 330 | 2600 | 0,039 | <2 | <10 |
| 18 | -270 | 6,58 | -92,2 | 11,4 | 42,6 | 0,12 | 320 | 6,62 | 23,3 | 0,29 | 23 | 44 | 330 | 2820 | 0,037 | <2 | <10 |

Protože jednou z důležitých veličin popisujících chování celého systému je oxidačně-redukční potenciál (Eh) a zjištění přesné hodnoty této veličiny v povrchových podmínkách je velmi náročné, bylo třeba získat vzorky vody tak, aby se před měřením Eh nedostaly do kontaktu s atmosférickým kyslíkem, tedy odebrat je při zachování ložiskových teplot a tlaků. K tomuto účelu byl podle technických nákresů a know-how pana Krejči zkonstruován ve firmě KOVOP CZ s r.o. Boskovice vzorkovač PVS-76, sloužící k hlubinnému odběru vzorků. MND a.s. Hodonín poskytly vrátek s ocelovým lankem, na němž byl vzorkovač spouštěn do zatopeného dolu (jáma 12). Vzorky byly odebírány z následujících hloubkových intervalů: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 50, 100, 150, 200, 250 a 270 m. Po vytažení vzorkovnice na povrch byl její obsah přetlačen přes uzavřenou celu s Pt-elektrodou (Eh elektroda) a poté přepuštěn do speciálních nádob a převezen do laboratoře k analýze. Analyzovány byly následující parametry: RL, NL, Fe, Mn, U, Ra, K, Na, Ca, Mg, SO42-, HCO3-. Eh, pH a teplota byly zjišťovány přímo v terénu.

Výsledky vzorkování jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 1) a graficky znázorněny v grafech (obr. 1 – 8). Předběžné zhodnocení výsledků je uvedeno v závěru.

Tab. 1 Výsledky vzorkování, jáma Brzkov, 24.-25.9.2003

Obr. 1 Koncentrace železa a manganu v důlní vodě

Obr. 2 Koncentrace vápníku a hořčíku v důlní vodě

Obr. 3 Koncentrace draslíku a sodíku v důlní vodě

Obr. 4 Koncentrace karbonátů, rozpuštěných a nerozpuštěných látek v důlní vodě

Obr. 5 Koncentrace radia v důlní vodě

Obr. 6 Koncentrace uranu v důlní vodě

Obr. 7 Hodnoty pH a oxidačně redukčního potenciálu v důlní vodě

Obr. 8 Hodnoty pH a oxidačně redukčního potenciálu v důlní vodě – detail 0 –50 m

Závěry:

Získané výsledky poskytují dobrý vstup pro geochemické modelování vývoje důlních vod. Zřetelně je vidět přechodná zóna ve hloubce 20-25 m, kdy dochází ke skokovému poklesu oxidačně redukčního potenciálu a prudce se zvyšují koncentrace většiny složek. Zajímavé je, že k obratu v hodnotách Eh dochází již v intervalu 15-20m, zatímco hodnoty pH se výrazně mění až ve hloubce 20-25m. To by mohlo vypovídat o tom, že právě Eh může být v celém systému důlních vod řídící proměnnou, pH je potom proměnná závislá. Trend pH je v dobré shodě s obsahem karbonátů, které tvoří podstatnou část celkové mineralizace. Právě karbonáty při nepřítomnosti síranů budou mít kromě pH a Eh rozhodující vliv na mobilitu většiny kovů. Bohužel se nepodařilo získat žádnou závislost pro železo a sírany díky jejich nízkým koncentracím. Právě tyto složky jsou však v důlních oblastech s větším obsahem pytitu (FeS2) hlavním ekologickým rizikem. Proto je nutné ověřit chování těchto složek na jiné lokalitě (Rosicko-oslavanská pánev). Chování některých složek v největší sledované hloubce 270 m (pokles pH, růst Eh, pokles sodíku, draslíku, uranu, růst radia) by mohlo naznačovat přítomnost dalšího koncentračního rozhraní pod 250 m. Z hlediska koncentrací radioaktivních složek si voda „mělké zvodně“ zachovává velmi dobrou kvalitu, v hloubce cca 30 m prudce rostou koncentrace přibližně na 0,08 mg/l uranu a 2250 Bq/m3 radia. Detailní zhodnocení chování systémů důlních vod vyžaduje kromě podrobnějšího rozboru naměřených dat také porovnání s další lokalitou.